## Slide 1: ビットシフトと回転シフト

## Slide 2: ビットシフト
① ビットシフト
ビット列を右または左に「ずらす」ことである。
② 右に１ビットずらすことを
“右に１ビットシフトする”という。
③ 左に１ビットずらすことを
“左に１ビットシフトする”という。
④ 右や左にシフトアウトしたビットは捨てる。

## Slide 3: 論理シフト
① 符号を含まないビット列のシフトを論理シフトと言う。
② 右にシフトして空欄になった左の桁を０で補う
③ 左にシフトして空欄になった右の桁を０で補う。
④ シフトアウトしたビットは捨てる。

## Slide 4
０ １ ０ １ １ １ ０ １
０ ０ １ ０ １ １ １ ０ １
空いたところには０を埋める
１ビット右にシフトする

## Slide 5: 具体例１
① 「右へ３ビット論理シフトする」場合、次のようになる。
    ０１１０１０１０ → ００００１１０１
０で補う
② 空欄になった左の３桁を０で補う。
③ シフトの結果 ０１０ の３ビットが右にシフトアウトする。
④ シフトアウトした０１０の３ビットは捨てる。

## Slide 6: 具体例２
① 「左へ３ビット論理シフトする」場合、次のようになる。
    ０１１０１０１０ → ０１０１００００
０で補う
② 空欄になった右側の３桁を０で補う。
③ シフトの結果 ０１１ の３ビットが左にシフトアウトする。
④ シフトアウトした０１１の３ビットは捨てる。

## Slide 7: 算術シフト
① 算術シフトは
最上位のビット(ＭＳＢ)を符号と考える場合である。
② 符号ビットはシフトの対象外とする。
③ 右にシフトする場合も、左にシフトする場合も、
符号を除いたビットがシフトの対象になる。

## Slide 8
④ 右に算術シフトする場合
❶ 符号の後の空になった所には、
符号と同じビットが入る。
❷ 正の場合は０、負の場合は１ が入る。
⑤ 左に算術シフトする場合
❶ 符号はシフトの対象外である。
符号の位置は変わらない。
❷ 下位の空いた桁には０が入る。

## Slide 9: 具体例１④の場合
８ビットの２進数を「３ビット右へ算術シフトする」場合
        ０１１０１０１０ → ００００１１０１
  符号はシフトの対象外 ０で補う
        １０１０１１００ → １１１１０１０１
  符号はシフトの対象外 １で補う

## Slide 10: 具体例２⑤の場合
８ビットの２進数を「３ビット左へ算術シフトする」場合
      ０１１０１０１０ → ０１０１００００
０で補う
      １１１１１１００ → １１１０００００
０で補う

## Slide 11: 具体例３
８ビットの２進数を「３ビット右へ算術シフトし、その後、３ビット左へ算術シフトする」場合
        ０１１０１０１０ → ００００１１０１
符号はシフトの対象外 ０で補う
        ００００１１０１ → ０１１０１０００
０で補う

## Slide 12: 回転シフト
① 回転シフトはシフトアウトされたビットが
反対側から入ってくる場合である。
❶ 「右に４ビット回転シフトする」場合
    ０１１０１０１０ → １０１００１１０
❷ 「左に４ビット回転シフトする」場合
    ０１１０１０１０ → １０１００１１０
② この場合、右回転シフトも左回転シフトも
結果は同じになる。

## Slide 13: 具体例１
「１６進数の６Ａ９３を右に４ビット回転シフトする」場合
    ６Ａ９３ → ０１１０１０１０１００１００１１
    ００１１０１１０１０１０１００１ → ３６Ａ９

## Slide 14: 具体例２
「１６進数の６Ａ９３を右に６ビット回転シフトする」場合
    ６Ａ９３ → ０１１０１０１０１００１００１１
    ０１００１１０１１０１０１０１０ → ４ＤＡＡ

## Slide 15: 具体例３
「１６進数の６Ａ９３を左に６ビット回転シフトする」場合
    ６Ａ９３ → ０１１０１０１０１００１００１１
    １０１００１００１１０１１０１０ → Ａ４ＤＡ

## Slide 16: １６進数の値の回転シフト
① １６進数を２進数に変換する。
② ２進数の状態で回転シフトする。
    (１６進数で回転シフトすると誤りを起こしやすい)
③ 回転シフトした結果を１６進数に変換する。