## Slide 1: ２進数の乗除演算

## Slide 2: 被乗数を２ｎ倍する演算
① 被乗数を２進数１０倍、１００倍、…、する場合、
または、１０進数の２倍、２２＝４倍、…、する場合
  被乗数を左へ１ビット、２ビット、…、
  シフトすることによって求めることができる。
② 被乗数を１０進数の２ｎ倍する場合
元の被乗数を左へ ｎビットシフト し、
下位の桁の空いたところには０を詰めていく。

## Slide 3: 具体例
① ２進数１１０１を２進数１０倍、１００倍する演算
② ２進数１１０１を１０倍する演算
１ビット左にシフトして １１０１０ となる。
③ ２進数１１０１を１００倍する演算
２ビット左にシフトして １１０１００ となる。

## Slide 4: 具体例
① ２進数１１０１を
１１０倍数する演算
② 次のように表すことができる。
  １１０１×１１０＝１１０１×(１００＋１０)
          ＝１１０１×１００＋１１０１×１０
③ １１０１×１００と１１０１×１０の結果の和として求める。
  １１０１×１１０＝１１０１×１００＋１１０１×１０
          ＝１１０１００＋１１０１０＝１００１１１０

## Slide 5: 被乗数を１０進数のｍ倍する
① 被乗数を１０進数のｍ倍する演算は
１０進数のｍを２進数に変換し、
ビットシフトを利用して求める。
② 左へのビットシフトと加算によって求める。
❶ ２進数の１のビットの（桁－１）だけ、
左にビットシフトする。
❷ １のビットが３桁目にある１００の場合、
２ビット左にビットシフトする。

## Slide 7: 具体例
２進数Ｙをｍ＝２９倍する演算
① １０進数の２９を２進数に変換する。
    (２９)１０＝(１０１１１)２
② Ｙ×(１００００＋１００＋１０＋１)
    ＝Ｙ×２４＋Ｙ×２２＋Ｙ×２＋Ｙ

## Slide 8
③ 次の演算で求める。
❶ Ｙを４ビット左にシフトした結果を求める。
❷ Ｙを２ビット左にシフトした結果を求める。
❸ Ｙを１ビット左にシフトした結果を求める。
❹ ❶、❷、❸の結果の和を求める。

## Slide 9: オーバフローの発生
① 正数の場合
  左に算術シフトして、
  １のオーバフローが発生すると、答えは正しくない。
② 負数の場合
  左に算術シフトして、
  ０のオーバフローが発生すると、答えが正しくない。
③ オーバフローが発生すると答えは正しくない。

## Slide 10: 具体例１
① 負数を２の補数表現で表す４ビットの２進数０１１０を
１ビット左に算術シフトすると、０１００となる。
② ２進数の０１１０は、１０進数の６であるから、
２倍すると結果は１２となる。
しかし、算術シフトした０１００は４となり、１２とはならない。
③ 正数の場合に１のオーバフローが発生したためである。

## Slide 11: 具体例２
① 負数を２の補数表現で表す４ビットの２進数１００１を
１ビット左に算術シフトすると、１０１０となる。
② ２進数の１００１は、１０進数の－７であるから、
２倍すると結果は－１４となる。
しかし、算術シフトした１０１０は－６となり、
－１４とはならない。
③ 負数の場合に０のオーバフローが発生したためである。

## Slide 12: 被乗数を２ｎで割る演算
① 被除数を２進数１０、１００、…、で割る演算
被除数を右へ１ビット、２ビット、…、
  シフトすることによって求めることができる。

## Slide 13
② 正の２進数の除算
被除数を１０進数の２ｎで割るとき、
もとの被除数を右へｎ桁シフトし、
空いたところには符号と同じ０を入れる。
③ 負の２進数の除算
被除数を１０進数の２ｎで割るとき、
もとの被除数を右へｎ桁シフトし、
空いたところには符号と同じ１を入れる。

## Slide 14
１
０
０
１
１
０
１
０
１
１
１
１
０
０
１
１
３ビット右にシフトする
ＭＳＢ
１
０
０
符号と同じビットが入る
オーバフローした
値は余りになる
●３ビット右に算術シフトするこ とは８で割ることである
●ＭＳＢの符号ビットはシフトの 対象外である
負数を２の補数で表現する
２進数１００１１０１０を２進数１０００で割る演算

## Slide 15: 被除数を１０進数ｍで割る除算
被除数を１０進数ｍで割る演算
① １０進数ｍを２進数に変換する
② 除数のビットシフトと減算によって求める。
③ 具体例を次ページに示す。

## Slide 16
２進数０１００１０１０を
１０進数１７で割る演算
① １０進数１７を２進数１０００１に変換する。
１を含む桁単位に分離する。
１０００１＝１００００＋１
③ ２進数０１００１０１０を４ビット右にシフトする。
    ０１００１０１０→１００
④ ０１００１０１０－０１０００１００＝１１０
⑤ 商は１００＝４で、余りは１１０＝６となる。

## Slide 17: 具体例
２進数１０１０１を３で割る場合、次の要領で求める。
① １０進数の３を２進数に変換する
    (３)１０＝(１１)２
② １０１０１から１１×１００＝１１００を引く
    １０１０１－１１００＝１００１
③ ②の結果の１００１から１１×１０＝ １１０を引く
    １００１－１１０＝１１

## Slide 18
④ ③の結果から１１×１＝ １１を引く
    １１－１１＝０
⑤ 計算結果が０になるか、
１１より小さい値になると減算を終了する。
⑥ ②、③、④で用いた
除数×倍数の倍数のみの和を求める
１００＋１０＋１＝１１１

## Slide 19: 被除数Ａ、除数Ｂの場合の計算要領
① 被除数をＡ、除数をＢとして、
Ｂを左にビットシフトして、Ａより小さくて
最も大きい倍数Ｃを求める。
② Ａ－Ｃの減算結果Ｄを求める。
③ このステップでの商は
ＢからＣへのビットシフトの量である。
④ ②の減算結果Ｄが０になるか、
またはＢより小さくなると除算完了である。

## Slide 20
⑤ ④でないならば、Ｃを１ビット右にシフトして
新しい倍数Ｃを求める。
⑥ ②で求めたＤが新しい倍数Ｃより大きい場合、
ＤをＡに代入して②に戻る。
⑦ ②で求めたＤが新しい倍数Ｃより小さい場合、更に、
Ｃを１ビット右にシフトして新しい倍数Ｃを求め⑥に戻る。
⑧ 求める商は
③で求めた各ステップのビットシフト量の和になる。

## Slide 21: 除算の商と余りの求め方
① 最下位の桁から
１のアンダーフローが発生すると、
あまりが発生する。
② 符号が正の場合
シフトアウトしたビットが余りとなる。

## Slide 22
③ 符号が負の場合、
❶ シフトアウトしたｎビットから、
２ｎを引いたものが余りとなる。
❷ １１の２ビットがシフトアウトすると、
余りは３－２２＝－１となる。
④ 符号が負の場合の商は、
２進数から求めた１０進数に１を加算した値となる。

## Slide 23: 具体例１
① ８ビットの２進数０１１０００１１を
２進数１００で割った場合の余りを求める。
② ８ビットの２進数の０１１０００１１を
右に２ビットシフトすると、１１がシフトアウトする。
③ 元の２進数は正であるから、余りは(１１)２＝(３)１０となる。

## Slide 24
④ １０進数の検算
❶ ２進数０１１０００１１は１０進数９９
❷ ４で割ると
    ９９÷４＝２４余り３
⑤ 商は２進数の０００１１０００で、１０進数の２４となる。

## Slide 25: 具体例２
① 負数を２の補数で表す
８ビットの２進数１１１０００１１を
２進数１００で割った場合の余りを求める。
② ８ビットの２進数の１１１０００１１を
右に２ビットシフトすると、１１がシフトアウトする。
③ 元の２進数は負であるから、余りは次のようになる。
    (１１)２－(２２)１０＝(３)１０－４＝－１

## Slide 26
④ １０進数の検算
❶ ２進数１１１０００１１は、
１０進数の－２９である。
❷ 除算
    －２９÷４＝－７ 余り －１
⑤ 商は１１１１１０００で、－８＋１＝－７となる。

## Slide 27: 具体例３
① 負数を２の補数で表す
８ビットの２進数１０１０１０１０を
２進数１００で割った時の商と余りを求める。
    １０１０１０１０÷１００＝１１１０１０１０
② ８ビットの２進数の１０１０１０１０は１０進数の－８６である。
③ ２ビット右に算術シフトすると、
１０がシフトアウトして、２進数は１１１０１０１０となる。

## Slide 28
④ ２進数は１１１０１０１０ を
１０進数に変換すると、－２２となる。
符号が負の場合の商は－２２＋１＝－２１となる。
⑤ 余りは、２進数１０がシフトアウトするため、
次のようになる。
    (１０)２－(２２)１０ ＝－２－４＝－２
⑥ 商は－２１、余りは－２となる。