## Slide 1: 浮動小数点数

## Slide 2: 浮動小数点数
任意の大きさの実数の式
      実数＝ｍ×ＢＥ
    ｍ：仮数
      Ｂ：底（基数、通常は１６または２を使用する）
      Ｅ：指数
仮数の符号 １ビット ０：ゼロまたは正、１：負
指数 ７ビット
仮数 ２４ビット

## Slide 3: 基数１６の浮動小数点数の求め方
① １０進数の絶対値を２進数に変換する。
② ①で求めた２進数を正規化する。
③ 指数部の値を求める。
④ 仮数の符号を決める。
⑤ ２進数の浮動小数点数を表示する。
⑥ ２進数を１６進数に変換する。

## Slide 4: １０進数の絶対値を２進数に変換
１０進数の絶対値の整数部分、小数部分をそれぞれ２進数に変換する。
  ① １０進数の符号に関係なく、
  １０進数の絶対値を２進数に変換する。
  ② 整数部分、小数部分の２進数が
  それぞれ４の倍数で、かつ合計が
  ２４ビットになるようにビット数を調整する。

## Slide 5: 具体例
１０進数の２６.５を２進数に変換する。
① 整数部分の２６を２進数に変換すると１１０１０
② 小数部分の０.５を２進数に変換すると０.１
③ ２進数１１０１０.１が求まる。

## Slide 6
④ 整数部分、小数部分を合わせて、
全体を４の倍数の２４ビットに調整する。
  ０００１１０１０.１０００００００００００００００
０を付加する ０を付加する
⑤ 整数部分の上位の桁に０を付加しても値は変わらない。
⑥ 小数部分の下位の桁に０を付加しても値は変わらない。

## Slide 7: ２進数の正規化
① 基数１６の正規化の定義
  ❶ 小数点の位置を基点として、
  整数部分、小数部分を
  それぞれ４ビット単位にくくる
  ❷ ４ビット内に１を含む最上位の４ビットを、
  小数点の次の４ビットになるように
  ４ビット単位に右又は左シフトする。

## Slide 8
② 基数２の正規化の定義
  ❶ 小数第１位の桁が
  最左端の有効数字になるように、
  ❷ ２進数のビットを
  左または右にシフトすることである。

## Slide 9
③ 正規化の結果、
  ❶ 基数１６の場合
  小数点に続く４ビットが０でない数値になる。
  ❷ 基数２の場合
  小数点の次のビットが０でない数値になる。

## Slide 10
④ ビット数が不足する場合の処理
最下位の不足部分に０ビットを付加する。
⑤ ビットがアンダフローした場合の処理
アンダフローしたビットを捨てる。

## Slide 11
０１００１０１１.００１１１０１１
.０１００１０１１００１１１０１１
小数点の位置
小数点の位置
４ビット単位に右にシフトする
最左端の１を含む４ビットが小数点の次の４ビットになる
正規化

## Slide 12: 具体例１
次の２進数を正規化する。
    ０００１１０１０.１０００００００００００００００
① 小数点を基点にして、４ビット単位に括る。
    ０００１｜１０１０.１０００｜００００｜００００｜００００

## Slide 13
② 正規化
１を含む最左端の４ビットは０００１であるから、この４ビットを小数点の次の４ビットになるように、４ビット単位に右に２シフトする。すなわち、８ビット右にシフトすると次のようになる。
    .０００１１０１０１０００００００００００００００
③ 仮想小数点は左端となる。
④ 元の値に戻すにはこの２進数を１６２倍する必要がある。
    .０００１１０１０１０００００００００００００００×１６２

## Slide 14: 具体例２
次の２進数の正規化
    ０００１１０１０.１０００００００００００００００
① 小数点を基点にして、４ビット単位に括る。
    ０００１｜１０１０.１０００｜００００｜００００｜００００

## Slide 15
② 正規化する。
１を含む最左端の４ビットは０００１であるから、
この４ビットを小数点の次の４ビットになるように、
４ビット単位に右に２シフトする。
    .０００１１０１０１０００００００００００００００
③ 仮想小数点は左端となる。
④ 元の値に戻すにはこの２進数を１６２倍する必要がある。
    .０００１１０１０１０００００００００００００００×１６２

## Slide 16: 指数部の値を決める
① 指数部の値の決め方
正規化のシフト結果を利用して
指数部の補正値の決める。
② 指数部の調整方法
❶ バイアス方式
❷ 補数表現方式

## Slide 17
③ 基数１６の場合
  ❶ ４ビット単位に右にＮ回シフトした場合
  指数部にＮを加える。
  ❷ ４ビット単位に左にＮ回シフトした場合
  指数部からＮを減じる。

## Slide 18: バイアス方式
① 次の計算式を使用して指数部の値を求める。
    「１００００００±指数部補正値」
② 指数部の値が１００００００の場合
正規化された仮数の値になる。

## Slide 19
③ 指数部の補正値が＋の場合
正規化された仮数の値を１６(指数部の補正値)倍
することになる。
④ 指数部の補正値が－の場合
正規化された仮数の値を１／１６(指数部の補正値)倍
することになる。

## Slide 20: 補数表現方式
① 次の計算式を使用して指数部の値を求める。
    「０００００００±指数部補正値」
② 指数部の値が０００００００の場合
正規化された仮数の値になる。

## Slide 21
③ 指数部の補正値が＋の場合
正規化された仮数の値を１６(指数部の補正値)倍
することになる。
④ 指数部の補正値が－の場合
正規化された仮数の値を１／１６(指数部の補正値)倍
することになる。

## Slide 22: 指数部の意味
① 基数が１６の場合の指数部の増減
  ❶ 指数部１の増加は、仮数部の値の１６倍に相当する。
  ❷ 指数部１の減少は、仮数部の値の１６－１倍に相当する。
② 基数が１６の場合の仮数部のシフト結果
  ❶ 仮数部４ビット右にシフトすると、指数部は１だけ増加
  ❷ 仮数部４ビット左にシフトすると、指数部を１だけ減少

## Slide 23: 符号の決め方
仮数の符号は次の要領で設定する。
  ① １０進数の符号が正の場合は０
  ② １０進数の符号が負の場合は１

## Slide 24: 浮動小数点数の表示
浮動小数点数を次の手順で表示する。
  ① 符号部１ビットを２進数で表示する。
  ② 指数部７ビットを２進数で表示する。
  ③ 正規化で求めた仮数部２４ビットを２進数で表示す。
  但し、仮数部が１６ビットの場合は１６ビットに調整する。

## Slide 25: 具体例
① 問題
１０進数の－１２５.５を、
基数１６、補数表現方式の浮動小数点数に変換し、
結果を１６進数で表す。
但し、符号部１ビット、指数部７ビット、
仮数部１６ビットする。

## Slide 26
②解答解説
❶ １０進数の絶対値１２５.５を２進数に変換する
    ０１１１１１０１.１０００
❷ 正規化する
４ビット単位に２回右にシフトして、次のようになる。
    ０１１１１１０１．１０００ → .０１１１１１０１１０００００００

## Slide 27
❸ 指数部は次のようになる。
    ０００００００＋０００００１０＝０００００１０
❹ 符号部は１０進数が負であるから１となる。
❺ ２進数の表示
１０００００１００１１１１１０１１０００００００
❻ １６進数に変換
８２７Ｄ８０

## Slide 28: 基数２の正規化
① 基数２の正規化は
仮数部の最上位桁が０にならないように
指数部と仮数部を調整する操作である。
② 最左端の１のビットが
小数点の次のビットの小数１位になるように、
２進数を左にシフトまたは右にシフトする操作である。
③ 浮動小数点数を求める場合、
基数１６と基数２の場合の違いは正規化の操作である。

## Slide 29: 基数２の指数部の値の変化
① 基数が２の場合の指数部の増減
  ❶ 指数部１の増加は、仮数部の値の２倍に相当する。
  ❷ 指数部１の減少は、仮数部の値の２－１倍に相当する。
② 基数が２の場合の仮数部のシフト結果
  ❶ 仮数部１ビット右にシフトすると、指数部を１だけ増加
  ❷ 仮数部１ビット左にシフトすると指数部を１だけ減少