## Slide 1: ＩＥＥＥの浮動小数点数

## Slide 2: 求め方の手順
① 基数変換
  ❶ １０進数の絶対値を２進数に変換する。
② 正規化する。
  ❶ ２進数にシフト演算を行い
  ❷ ＭＳＢのビットが１の位になるようにシフトする。
  ❸ シフト後の値と元の値の調整を行う。

## Slide 3
③ 指数部の値を決める。
❶ ０１１１１１１１±Ｎで求める。
❷ Ｎの値は正規化の段階で求めた値を使用する。
❸ シフト演算のビットシフトが右にＮビットの場合
指数部の調整は＋Ｎする。
❹ シフト演算のビットシフトが左にＮビットの場合
指数部の調整は－Ｎする。

## Slide 4
④ 仮数部の値を決める。
❶ （正規化で求めた値ー１）の小数の２進数を用いる。
❷ 仮数部が２３ビットになるように調整する。
❸ ２つの仮数部の演算を実行する場合、
小数の２進数に整数部の１を
加算した結果を使用して計算する。
⑤ 符号部の値を決める。
  ❶ 元の１０進数が正の場合は０、
  ❷ 負の場合は１

## Slide 5
⑥ 浮動小数点数を２進数で表示する。
❶ 符号部の１ビットは⑤で求めた値を使用する。
❷ 指数部の８ビットは③で求めた値を使用する。
❸ 仮数部の２３ビットは④で求めた値を使用する。
⑦ 基数１６の場合の浮動小数点数との相違点
  ❶ 指数部が８ビットで、本来の指数部の値に
  ＋１２７された値を表示する。
  ❷ 仮数部は２３ビットで、
  （仮数－１）の２進数小数が表示される。
  ❸ 指数部の基数は２である。

## Slide 6: 具体例１
１０進数の４５.６２５を
ＩＥＥＥ７５４の浮動小数点数の表示形式で表せ。
① １０進数の４５.６２５を２進数で表すと
    (１０１１０１.１０１)２
② これを正規化すると
    (１.０１１０１１０１)２×２５

## Slide 7
③ ＩＥＥＥ７５４の形式で表すと，
  ❶ 符号部は(０)２となる。
  ❷ 指数部は正規化で５ビット右にシフトしたため指数の５、
  ❸ この指数部の値に１２７を加えて、次のようになる。
  (１００００１００)２
  ❹ 仮数部は整数部分の１を省略すると，次のようになる。
  (０１１０１１０１０…０)２

## Slide 8
④ 次のように表現できる。

## Slide 9: 具体例２
① 問題
次の二つのＩＥＥＥ７５４の表示形式で表した
浮動小数点数を加算せよ。

## Slide 10
② 解答解説
❶ 両者の指数部が
１０００００００と１０００００１０であり、
加算の前に指数部の調整が必要である。
❷ 両者の指数を１０００００１０に調整する。
❸ 前者の仮数は１.０１０００から
指数調整して０.０１０１０００
❹ 後者の仮数は１.０１０００００
❺ 両者を加算すると１.１００１０００となる。
❻ 結果の浮動小数点数の表示は、次のようになる。
０１０００００１０１００１００００…０００