## Slide 1: 計算機の誤差

## Slide 2: 基数１６の表示範囲
－１６－６４
－１６６３
１６－６４
１６６３
０.０
表現範囲
表現範囲
オーバー
フロー域
オーバー
フロー域
アンダーフロー域
① ０の近傍の値、－１６－６４～０の範囲、
０～１６－６４の範囲は表現不能となる。
② －１６６３より小さい値、１６６３より大きい値も
表現不能となる。

## Slide 3: 誤差の発生
① 浮動小数点数の表見範囲が限られているため、
指数調整や演算結果が表現不能範囲になると、
誤差が発生する。
② 表現が有限桁であるため、
桁外れが発生したり、有効桁数が減少すると、
誤差が発生する。

## Slide 4
③ 計算機の演算回数を
有限回に制約することによって誤差が発生する。
④ 演算方法、演算順序によって誤差の大きさが異なる。
⑤ 誤差の種類には、次のものがある。
❶ 情報落ち
❷ 桁落ち、桁あふれ
❸ 丸め誤差

## Slide 5: 情報落ち
① 浮動小数点演算において、
次の場合に誤差が発生する。
❶ 絶対値の大きな値に
絶対値の小さな値を加算する場合
❷ 指数部を揃えて計算する場合
❸ 絶対値の小さな値が無視される場合

## Slide 6
② 加算演算において、
次の場合に誤差が発生する。
❶ 両者の指数部を合わせるとき、
❷ 小さい方の仮数部が右に大きくシフトし、
有効ビット範囲の下位の桁が欠落する。
❸ この現象を情報落ちという。
❹ 情報落ちの誤差は、
計算を実行する前に発生する誤差である。

## Slide 7: 具体例
① ２つの２進数Ａ、Ｂにおいて
  Ａ：０１０００１０１０００１０００００００１１０００００００００００
  Ｂ：００１１１１１１１０１０００００００００００００００００００００
② Ｂの２進数をＡの２進数の指数に合わせる。
  Ｂ：０１０００１０１００００００００００００００００００００００００
③ Ｂの仮数部の１０１０は
２４桁の有効範囲から外れて、情報落ちとなる。

## Slide 8: 桁落ち(アンダーフロー)
① 桁落ちは、浮動小数点演算において、
次の場合に誤差が発生する。
❶ 非常に小さな指数表記の
浮動小数点数同士の乗算を行う。
❷ 指数が指数部で表現できる範囲を
下回ってしまうことである。

## Slide 9
② ほぼ等しい値の浮動小数点同士を減算する。
❶ 結果が非常に小さい値になるため
表現できる範囲からもれる。
❷ 有効桁数が大幅に減ってしまうことである。
③ 浮動小数点表示では、
０近傍の値を表現することが不可能なため
この現象が発生する。
④ 演算結果、発生する誤差である。

## Slide 10
指数表記の小さい数
×
指数表記の小さい数
等しい値同士の減算
桁落ちの発生
有効桁数の減少・桁落ちの発生

## Slide 11: 桁あふれ(オーバフロー)
① 桁あふれは、非常に大きい値同士を掛けると、
指数部で表現できる最大の範囲を
超えてしまう現象である。
② ２進数のビット数を増加させることで、
誤差の発生を少なくすることができるが、
誤差の発生を回避することはできない。

## Slide 12: 丸め誤差
① 丸め誤差の定義
❶ 入力データを有限桁の数値で使用したり、
❷ 数値計算の結果
四捨五入、切り上げ、切り捨てによって
意味ある有効桁に丸めるときに
発生する誤差である。

## Slide 13
② １０進数の値を２進数に変換する場合、
❶ ２進数を限られたビット数の数値で表示するときに
誤差が発生する場合がある。
❷ １０進数の次の小数を、
２進数の小数に変換すると循環小数となり、
有限けた数で表現すると、丸め誤差が発生する。
０.１、０.２、０.３、０.４、０.６、０.７、０.８、０.９

## Slide 14: 具体例
① ０.２～０.９の１０進数の小数を２進数に変換すると、
０.５を除いて、循環数になる。
② 次ページの具体例の下線の部分が循環する。
③ この循環する２進数を８ビットの２進数で表現すると、
８ビット以降の循環部分が切り捨てられるため、
丸め誤差が発生する。

## Slide 15
(０.２)１０＝(０.００１１００１１００１１・・・・)２≒(０.００１１００１１)２
(０.３)１０＝(０.０１００１１００１１００１・・・)２≒(０.０１００１１００)２
(０.４)１０＝(０.０１１００１１００１１０・・・・)２≒(０.０１１００１１０)２
(０.５)１０＝(０.１)２
(０.６)１０＝(０.１００１１００１１００１・・・・)２≒(０.１００１１００１)２
(０.７)１０＝(０.１０１１００１１００１１０・・・)２≒(０.１０１１００１１)２
(０.８)１０＝(０.１１００１１００１１００・・・・)２≒(０.１１００１１００)２
(０.９)１０＝(０.１１１００１１００１１００・・・)２≒(０.１１１００１１０)２

## Slide 16: 誤差を少なくする演算法
① 全てのデータを絶対値の昇順に並べ替え、
先頭から順に加える。
② 正数は加算し、負数は減算する計算法で
誤差の発生が最も小さくなる。
絶対値の
昇順に整列
先頭から
順に加算
誤差が最小になる

## Slide 17
③ 情報落ちによる誤差を少なくする方法
  絶対値の差が小さい値同士の演算を行えば
  指数調整による誤差を少なくすることができる。
④ 複数の演算を連続して実行する場合の
誤差を少なくする方法
  ❶ 加算結果の値と次に加算する値の差を小さくすると、
  誤差が小さくなる。
  ❷ 情報落ちが発生しないため誤差が小さくなる。