## Slide 1: 論理演算と論理回路

## Slide 2: 論理回路とＭＩＬ記号
① 論理回路
  ❶ ＯＮ(１)またはＯＦＦ(０)の入力信号を受けて、
  論理演算を実行し出力する回路である。
  ❷ 入力は１つであることもあるし、複数であることもある。
② ＭＩＬ記号
  ❶ ＭＩＬ記号は、
  アメリカの国防総省の軍機構で使用する規格である。
  ❷ 論理回路の表現にＭＩＬ規格の論理記号が使用される。

## Slide 3
③ 論理回路の基本
  ❶ 論理和演算
  ❷ 論理積演算
  ❸ 否定
  ❹ 排他的論理和演算

## Slide 4: 論理和
① 論理和は、
２つの論理変数の少なくとも一つが真の時、
結果が真となる論理演算である。
② この論理演算を回路にしたものを
論理和回路やＯＲ回路という。
③ 入力の一方または両方が１の時、
出力が１になる構成である。

## Slide 5: 論理和の表現
① ＯＲ演算子を使用して、次のように表す
Ａ ＯＲ Ｂ
② 「＋」や「∪」という演算子を用いて、次のように表す。
  ❶ Ａ ＋ Ｂ
  ❷ Ａ ∪ Ｂ」

## Slide 6: 真理値表、ＭＩＬ記号、ベン図の表現
Ａ
Ｂ
Ａ＋Ｂ
０
０
１
１
０
１
０
１
０
１
１
１
Ａ
Ｂ
Ａ＋Ｂ
Ａ
Ｂ
論理和が真となるベン図の領域は緑色の部分である。

## Slide 7: 論理積
① 論理積は、
論理変数の両方が真の時、
結果が真となる論理演算である。
② この論理演算を回路にしたものを
論理積回路やＡＮＤ回路という。
③ 両方の入力が１の時だけ、出力が１となる構成である。

## Slide 8: 論理積の表現
① ＡＮＤ演算子を使用して、次のように表す。
Ａ ＡＮＤ Ｂ
② 「・」や「∩」という演算子を用いて、次のように表す。
  ❶ Ａ ・ Ｂ
  ❷ Ａ ∩ Ｂ

## Slide 9: 真理値表、ＭＩＬ記号、ベン図の表現
論理積が真となるベン図の領域は緑色の部分である。
Ａ
Ｂ
Ａ・Ｂ
０
０
１
１
０
１
０
１
０
０
０
１
Ａ
Ｂ
Ａ・Ｂ
Ａ
Ｂ

## Slide 10: 否定
① 否定は、
論理変数が真の時結果は偽となり、
偽の時真となる論理演算である。
② この論理演算を回路にしたものが
否定回路(ＮＯＴ回路)という。
③ 入力がの時、出力は０、入力が０の時、出力は１となる。

## Slide 11: 否定の表現
① ＮＯＴ演算子を用いて、次のように表す。
ＮＯＴ Ａ
② ￢演算子を用いて、次のように表す。
￢Ａ
③ 次の記号で表す。
Ａ

## Slide 12: 真理値表、ＭＩＬ記号、ベン図の表現
論理変数Ａが否定となるベン図の領域は緑色の部分である。

## Slide 13: 排他的論理和
① 排他的論理和は、
論理変数のどちらか一方が真の時だけ、
結果が真となる論理演算である。
② この論理演算を回路にしたものを
排他的論理和回路という。
③ ＡまたはＢのどちらか一方が１のとき、
出力が１となる構成である。

## Slide 14: 排他的論理和の表現
① ＥＯＲ演算子を用いて、次のように表す。
Ａ ＥＯＲ Ｂ
② 「∀」という演算子を用いて、次のように表す。
  Ａ ∀ Ｂ

## Slide 15: 真理値表、ＭＩＬ記号、ベン図の表現
論理変数Ａが排他的論理和となるベン図の領域は緑色の部分である。

## Slide 16: 否定論理積
① 否定論理積は、
２つの論理値を入力して論理積を
否定した論理値を出力する。
② この論理演算を回路にしたものを
否定論理積回路という。
③ ＡＮＤ回路にＮＯＴ回路を接続したものである。

## Slide 17: 真理値表、ＭＩＬ記号、ベン図の表現

## Slide 18: 否定論理和
① 否定論理和は、
２つの論理値を入力して
論理和を否定した論理値を出力する。
② この論理演算を回路にしたものを
否定論理和回路という。
③ ＯＲ回路にＮＯＴ回路を接続したものである。
④ ＯＲ回路の出力を反対にしたものが
出力になる構成である。

## Slide 19: 真理値表、ＭＩＬ記号、ベン図の表現
Ａ
Ｂ
Ａ＋Ｂ
０
０
１
１
０
１
０
１
１
０
０
０
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ａ