## Slide 1: 論理演算応用

## Slide 2: 半加算器
① 半加算器は、
❶ ２個の２進数の和を求める。
❷ 桁上がりを考慮に入れない加算器である。
❸ １ビットの２進数の加算しかできない加算器である。
② 排他的論理和と論理積の
組み合わせで実現している。

## Slide 3
入力
Ａ
出力
Ｂ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｂ
Ｓ
Ｃ
０
０
１
１
０
０
０
１
０
１
１
１
０
０
０
１
③ 次の図において、
❶ Ｓは１桁の加算で、排他的論理和の結果
❷ Ｃは桁上がりで、論理積の結果

## Slide 4: 全加算器
① 全加算器は、
❶ ２桁以上の２進数の加算を行う場合において、
最下位の位以外の上位の各桁において、
下位からの桁上げによる入力を
考慮した加算回路である。
❷ 下位からの桁上がりと
その桁の２つの入力の３つの入力で、
桁内の加算と桁上がりの
２つの出力を得る回路となる。

## Slide 5
② ２個の半加算器とＯＲ回路の
組合せからできている。
③ 真理値表に示す
入力値の組合せ８通りに対して、
４通りの出力値を得る。

## Slide 6: 全加算器出力の特徴
① 出力Ｓの値は
３入力のうち１のビットが奇数個の場合は１である。
② 出力Ｓの値は
３入力のうち１のビットが偶数個の場合は０となる。
③ 出力Ｃの値は
３入力のうち１のビットが２個以上あれば１である。
④ 出力Ｃの値は
３入力のうち１のビットが２個未満では０となる。

## Slide 7: 全加算器の真理値表と論理回路
半加算器
半加算器
Ｃ’
Ｓ
Ａ
Ｂ
Ｃ
入力
出力
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｓ
Ｃ
０
０
０
０
０
０
１
１
０
０
１
１
１
０
１
０
１
０
１
０
０
１
１
１
１
０
１
１
０
０
１
１
０
０
０
１
１
１
１
０

## Slide 8: デコーダ
① デコーダは、
符号化された信号を解読する組み合わせ回路である。
② ＣＰＵ命令の解読、
周辺回路の選択信号の作成などに使用する。
③ デコーダの出力は
相互に排他的であり、
入力パターンに対応する出力だけ１とし、
残りはすべて０となる。

## Slide 9
Ｄ０Ｄ１Ｑ０Ｑ１Ｑ２Ｑ３
０ ０ １ ０ ０ ０
１ ０ ０ １ ０ ０
０ １ ０ ０ １ ０
１ １ ０ ０ ０ １

## Slide 10: エンコーダ
① エンコーダは、デコーダの反対の機能で、
符号化機能をもつ。
② 複数の入力のうち１つだけが１となり、
１になった入力に対応する出力パターンを生成する。
Ｑ０
Ｑ１
Ｑ２
Ｑ３
Ｄ０
Ｄ１
Ｑ０Ｑ１Ｑ２Ｑ３Ｄ０Ｄ１
１ ０ ０ ０ ０ ０
０ １ ０ ０ １ ０
０ ０ １ ０ ０ １
０ ０ ０ １ １ １

## Slide 11
Ｑ０Ｑ１Ｑ２Ｑ３Ｄ０Ｄ１
１ ０ ０ ０ ０ ０
０ １ ０ ０ １ ０
０ ０ １ ０ ０ １
０ ０ ０ １ １ １

## Slide 12: フリップフロップ回路
① フリップフロップ回路は、
０と１の二つの安定状態をもつ回路で、
順序回路の基本構成要素である。
② ２つの状態をとり、
どちらの状態にも安定する回路であり、
ある入力信号によって一方の状態に安定すると、
次に他方の状態に変える入力信号がくるまで、
その状態を保つ。

## Slide 13
入力
出力
Ｓ
Ｒ
Ｑ
Ｑ
０
１
０
０
－
－
０
１
０
１
０
１
－ 変化なし
Ｓ
Ｒ
Ｑ
Ｑ
Ｓ
Ｒ
Ｑ
Ｑ
＊指示を与えない限り同じ状態を保持する。
＊２つの出力は常に反対を出力する。
③ １ビットのデータを記憶できる。
④ ＳＲＡＭの記憶セルに使用する。

## Slide 14: オートマトン
① オートマトンは、
❶ 状態遷移を持つ順序理論で構成された
仮想的な機械である。
❷ 入出力装置と状態制御装置で構成される。

## Slide 15
② オートマトンの４状態で構成
❶ 初期状態 ❷ 受理状態
❸ 入力 ❹ 状態変化
③ データを得る・計算する・結果を出力するなど、
コンピュータを使用して問題解決する場合の
処理手順をモデル化したものである。
④ 形式言語理論、文字列検索、
コンパイラの構文解析などの分野に応用される。

## Slide 16: 状態遷移図
① 状態遷移図は、
システムの取り得る状態の種別と
その状態が遷移するための要因との
関係をわかりやすく表現する記述形式である。
② 基本的な表記要素
❶ 円
❷ 矢印
❸ 遷移条件

## Slide 17: 状態遷移図の構成要素
① 状態
  ある時点のプロセスの状態を円で表す。
② 状態遷移
  ある状態から他の状態への遷移を矢印で表す。
③ 遷移条件と処理
  ある状態から他の状態へ遷移する条件と、
  そのときに発生する処理を矢印の上に明記する。

## Slide 18: タスク管理の状態遷移図

## Slide 19: 自動販売機の状態遷移図
① 自動販売機は、１５０円でジュースを販売している。
② 状態遷移１
❶ 初期状態Ｓ０
❷ ５０円を投入すると状態Ｓ１に遷移
❸ 更に１００円を投入すると、
ジュースを販売して初期状態に戻る。

## Slide 20
③ 状態遷移２
❶ 初期状態で１００円を投入
❷ 状態Ｓ２に遷移
❸ 更に５０円投入すると、
ジュースを販売して初期状態に戻る。
④ 状態遷移３
❶ 状態Ｓ２において、更に１００円を投入する
❷ ジュースを販売すると共に、
お釣り５０円を出力して、初期状態に戻る。